MISE EN STATION PAR BIGOURDAN

La mise en station des appareils récents se fait automatiquement, cette méthode n’est donc plus utilisée, il est bon cependant de savoir qu’elle existe.

Avec un oculaire réticulé sans renvoi coudé et un grossissement d'environ 100 fois, et après avoir fait un pointage précis avec le viseur polaire:

- Pointer sur une étoile proche  de l'intersection équateur- méridien sud. Orienter un  des fils du réticule horizontalement. Placer l'étoile au centre. Mettre en route la motorisation. Attendre 5 à 10 minutes, l'étoile s'est déplacée verticalement:

- si l'étoile se déplace vers le Sud, l'axe polaire est pointé trop à l'est. Rattraper en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'un montre.

- Et inversement

- Sans modifier la position de l'oculaire réticulé, pointer sur une étoile à + 45° sur l'horizon Est ou Ouest. Placer l'étoile au centre. Mettre en route la motorisation. Attendre 5 à 10 minutes, l'étoile s'est déplacée sur le fil N-S.

- si l'étoile se déplace vers le Sud, l'axe polaire est pointé trop bas.

- Et inversement

Attention: 	Avec un oculaire direct, l'image est inversée N/S et E/O comme ci-dessus.

Avec un renvoi coudé on inverse de haut en bas.